## Slide 1: ПОНЯТИЕ О ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИХ, ИНТЕГРИРУЮЩИХ и ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ

## Slide 2: Рис. 5.13. Схема дифференцирующей цепи (а) и временные диаграммы (б, в) при дифференцировании прямоугольных импульсов

## Slide 3
Дифференцирующей цепью называют линейный четырехполюсник, у которого выходное напряжение пропорционально производной входного напряжения. Принципиальная схема дифференцирующей rC-цепи приведена на рис. 5.13, а. Выходное напряжение uвых снимается с резистора r. По второму закону Кирхгофа

## Slide 4
uвх = ur + uC = ri +1∫i dt.C
Так как uвых = ri, то uвх = uвых +1∫uвых dt, илиrСduвх=duвых+1uвых.dtdtrC

## Slide 5
Параметры rC-цепи выбираются так, чтобы ее постоянная времени τ = Cr была достаточно мала. В этом случае
duвых<<1uвых , . duвх≈1uвых ,dtrCdtrCа следовательно,
uвых = rCduвх.dt

## Slide 6
Заметим, что дифференцирование будет тем точнее, чем меньше τ, но при уменьшении rснижается выходное напряжение uвых . При подаче на вход дифференцирующей rC-цепи ряда прямоугольных импульсов рис. 5.13, б форма выходного напряжения будет иметь вид, представленный на рис. 5.13, в.
На практике дифференцирующая цепь может быть использована в импульсной технике для формирования коротких запускающих импульсов в разнообразных электронных устройств

## Slide 7: Рис. 5.14. Схема интегрирующей цепи (а) и временные диаграммы (б, в) при интегрировании прямоугольных импульсов ,

## Slide 8
Интегрирующей цепью называют линейный четырехполюсник, выходное напряжение которого пропорционально интегралу входного напряжения. Схема интегрирующей rC-цепи показана на рас. 5.14, a. Выходное напряжение снимается с конденсатора С. Исходным остается уравнение (5.2). Однако в этом случае

## Slide 9
uвх = rCduвых+ uвых.dtПараметры rC-цепи подобраны так, что rC duвых /dt >> uвых , а следовательно,
uвх ≈ rC duвых /dt,

## Slide 10
илиuвых =1∫uвх dt.rС

## Slide 11
Заметим, как и при дифференцировании, что чем точнее проводится интегрирование, тем меньше выходное напряжение uвых . Форма выходного напряжения интегрирующей rC-цепи при подаче на вход серии прямоугольных импульсов (рис. 5.14, б) показана на рис. 5.14, в.
В импульсной технике интегрирующие цепи могут быть использованы с целью увеличения длительности импульсных сигналов.

## Slide 12
Электрические цепи с использованием емкостных и резистивных элементов называются частотно-зависимыми цепями. В качестве примера подобной цепи может быть рассмотрена избирательная rC-цепь по схеме моста Вина. Схема моста Вина представлена на рис. 5.15, а. Анализируя работу данной избирательной пели, можно отметить, что выходное напряжение uвых(f) при низких и высоких частотах стремится к нулю. В первом случае это обусловлено наличием конденсатора С1, а именно: так как xС1 = 1/2πС1f, то при f → 0 xС1 → ∞.
Во втором случае происходит шунтирование выходных выводов схемы конденсатором С2, т. е. хС2 =1/2πС2f при f → ∞, хС2 → 0. Получение максимального выходного напряжения возможно при условии r1 = r2 = r и С1 = С2 = С при так называемой квазирезонансной частоте ω0 = 1/rС, при этом f0 = ω0/2π. Зависимость вы­ходного напряжения от частоты представлена на рис. 5.15, б. Избирательные rC-цепи широко используются в избирательных усилителях.

## Slide 13: Рис. 5.15. Схема моста Вина (а) и его частотная характеристика (б)