## Slide 1: Крытьё блоков обложками

## Slide 2: Виды крытья книжных блоков обложкой: а - внакидку; б - обыкновенное; в - вроспуск; г - с окантовкой; 1 - блок; 2 - обложка; 3 - проволочная скоба; 4 - клей; 5 - сторонка обложки; 6 - окантовка

## Slide 3: ГОСТ 22240-76 предусматривает 9 типов обложек и переплётных крышек

## Slide 4: Тип 2

## Slide 5: Тип 3

## Slide 6: Тип 4

## Slide 7: Масса 1м2 обложечной бумаги для разных видов крытья

## Slide 8: Марки обложечных бумаг

## Slide 10: ВШРА Polygraph Brehmer LBW 745

## Slide 11: Состав машины: швейный агрегат c 4 проволокошвейными головками, модуль трехсторонней резки, 6 самонакладов,выводной транспортер на 2 лотка.

## Slide 12: Технические параметры машины:
количество секций самонакладов - 6
максимальное количество страниц в сшиваемых брошюрах - до 96
расстояние между скобами - от 55 до 430 мм,
толщина шитья - до 5 мм
формат готовых брошюр - от 145х210 до 330х420 мм
производительность - до 30 000 брошюр в смену
габариты - 6000 х 12000 мм
масса - 10000 кг

## Slide 13: Horizon BQ-460

## Slide 14: Технические характеристики
Формат книгиот 110х145 до 320х320 мм
Толщина переплета1 - 55 мм
Максимальная скорость1350 циклов/час
Обработка корешка -торшонирование, фрезерование
Подача обложки-автоматическая, пневматический самонаклад
Электропитание 3 фазы, 380 В, 50 Гц
Габариты 1260x2620x1680 мм
Масса 1500 кг